## Slide 1: Titellayout
Untertitel

## Slide 2: Inhalt
Idee/Problemstellung
433MHz Steuerung mit ESP
Konnektivität Home Assistant mit ESP über MQTT
Home Assistant Oberfläche
Beispiel

## Slide 3: Idee/Problemstellung

## Slide 4: 433MHz Steuerung mit ESP8266
ESP8266(Node-MCU) mit 433Mhz Funkmodulen (Receiver/Transmitter) verbinden
Implementierung von Funktionen zum erkennen und ausgeben von 433Mhz Telegrammen

## Slide 5: Auslesen der Fernbedienung
Nutzung integrierter Funktionen der RCSwitch Bibliothek
  Einlesen gibt gesendetes Datenpaket als Bytestream zurück
  Zu sendende Daten werden als Hex-Code übermittelt

## Slide 6: MQTT Anbindung
Implementierung eines Pub/Sub-Client im ESP
Subscription an die Entsprechende Topics für Learn, Control, und Clear
/control:{device: “socket“, state: “on“}
/learn:{device: “socket“, state: “on“}
/clear:{ }
/control:{device: “socket“, state: “on“}
/learn:{device: “socket“, state: “on“}
/clear:{ }
MQTT-Broker
Telegramm

## Slide 7
Topic learn:
  Erhalt von Gerätenamen und Status von Home Assistant über MQTT-Payload
  Der ESP wartet auf den erhalt eines Telegramms der Fernbedienung und speichert diesen
  433MHz Datenpaket wird gemeinsam mit Gerätenamen und Status in Json Datenbank hinterlegt
/learn:{device: “socket“, state: “on“}
lokale Json Datenbank
{device: “socket“, state: “on“, code: “0FFFF0…“}
“0FFF0…“

## Slide 8
Topic control:
  Erhalt des gewünschten Geräts und Status über die MQTT-Payload
  Entsprechender Sendebefehl wird aus Datenbank geladen
  Befehl wird gesendet
Topic clear:
  Befehl zur Löschung der Datenbank durch eingehendes topic

## Slide 9: Folientitel hinzufügen – 2